## Slide 1
基于超声波与单目视觉融合的
智能跟随辅助车设计与实现
Design and Implementation of Intelligent Following Assistant Vehicle
Based on Ultrasonic-Vision Fusion
报 告 人：崔 振 李金桂
电子科技大学 | 专业写作基础课程项目 | 2026.07
1

## Slide 2
汇报提纲
01
研究背景与意义
仓储搬运痛点 · AGV局限 · 文献综述 · 创新点与研究目标
02
方法：系统设计与核心算法
三层架构 · 硬件选型 · 温度补偿 · 视觉检测 · PID双闭环 ★
03
实验结果与分析
超声波精度对比 · 系统联调测试 · 手柄验证
04
讨论与结束语
集群扩展 · 局限性 · 未来展望 · 结论
2

## Slide 3
01 研究背景与意义
应用场景与核心痛点
仓储 / 工厂 / 图书馆：人员频繁往返搬运物品，体力消耗大、效率低
传统AGV：依赖磁条或二维码固定导航，部署成本高，路径灵活性不足
核心需求：无轨式、低成本、自适应动态环境的智能跟随方案
关键文献基础
[1] 吴绪辉等：增量式PID闭环优于开环（物理通报, 2019）
[2] Åström & Hägglund：PID控制器经典专著（ISA, 1995）
[3] 李碧月：舵机-电机双闭环架构（软件工程, 2016）
[4] 苏松恺等：声速-温度关系 v=331.45+0.61t（上海汽车, 2020）
[5] 何芝强：PID参数整定方法（浙江大学, 2005）
①
超声波+视觉双模融合 + DHT11实时温度补偿
测距误差 ±3% → ±0.6%
②
增量式PID速度-转向 双闭环控制+差速合成
5项场景全达标，响应<0.5s
③
无线手柄自动/手动 双模交互+集群扩展
灵活人机协作
研究目标：室内无轨场景下，测距误差 ≤ ±0.6% | 弯道丢失率 ≤ 1次/圈 | 加减速响应 < 0.5s | 硬件成本 < ¥1,000
3

## Slide 4
02 方法：系统总体架构
感知层
CSI摄像头 | HC-SR04超声波 | DHT11温度 | 无线手柄
▼
决策层
Raspberry Pi 4B · 四线程并发(状态机+视觉+传感+PID) · Python/OpenCV
▼
执行层
TB6612驱动 · 4×直流电机 · 四轮差速底盘
四线程并发
🧵 主状态机
初始化→跟随→避障→搜索→手动→急停
👁️ 视觉处理
30fps · BGR→HSV · 绿色检测 → cx, area
📡 传感器采集
20Hz · 超声波+温度 · 中位值滤波(5取3)
⚙️ PID控制
20Hz · 增量式PID · PWM输出
功能模块划分
模块 | 子功能 | 核心组件 | 关键参数
感知 | 测距·目标检测·丢失重检 | CSI摄像头·HC-SR04·DHT11 | 2~300cm,320×240
运动控制 | PWM调速·PID闭环 | 直流电机(编码器)·TB6612 | 0~100%PWM
核心处理 | 数据融合·逻辑决策 | Raspberry Pi 4B | 1.5GHz四核,1GB RAM
人机交互 | 手动操控·模式切换 | 北通鲲鹏20无线手柄 | 摇杆0~255,±30死区
GPIO引脚分配
外设 | GPIO | 接口
摄像头 | 专用CSI | CSI-2
超声波 | 26/13 | 数字I/O
左电机 | 22/27,18 | PWM
右电机 | 25/24,23 | PWM
DHT11 | GPIO4 | 单总线
手柄 | USB 2.0 | USB
4

## Slide 5
03 方法：超声波测距与温度补偿
TOF测距与温度补偿
S = v · T / 2
S: 距离(cm) | v: 声速(cm/s)
| T: Echo高电平时间
v = 331.45 + 0.61 · t
v: 声速(m/s) | t: 摄氏温度(°C)
DHT11 以1Hz实时更新温度 → 修正声速参数
中位值平均滤波 抑制采样噪声
三级判断跟随策略
Ⅰ d > 100cm → 目标丢失
±45°摇摆搜索 · 最长6s · 重捕获/超时待命
Ⅱ 5 ≤ d ≤ 100cm → 正常跟随
PID闭环 · 期望距离 = 10cm
Ⅲ d < 5cm → 碰撞风险！
紧急后退0.7s(速度20) · 安全优先！
温度补偿效果：精度提升近10倍
补偿前 (v=340 m/s)
5组误差: −3.1% ~ −2.6% 全部为负 · 方向一致 · 排除随机噪声 → 确认为声速参数的系统性偏差
根因：25.7°C时实际声速≈347m/s · 程序使用340m/s → 低估约2% → TOF公式中v与S成正比 → 距离系统性偏小
补偿后 (v=347 m/s)
5组误差: −0.4% ~ +0.6% 平均绝对值 0.34% · 误差正负交替 → 系统性偏差已被消除
DHT11硬件成本 < ¥5 → 测距精度提升约10倍 → 远超设计指标±2% → 极高工程性价比
5

## Slide 6
04 方法：PID双闭环控制
PID控制理论基础
连续PID: u(t) = Kp[ e(t) + (1/Ti)∫₀ᵗe(τ)dτ + Td·de(t)/dt ] …(4) 增量式: Δu(k) = Kp[e(k)−e(k−1)] + Ki·e(k) + Kd[e(k)−2e(k−1)+e(k−2)] …(5)
P(比例): 瞬时校正 · Kp↑快→振荡 | I(积分): 消除稳态误差 · Ti↑慢→稳 | D(微分): 预判趋势 · Td↑抑制超调 | 增量式: 仅需3次偏差 · 无积分饱和 · 切换无扰 [3]
双闭环架构
速度闭环（距离环）
输入: 距离误差 → 输出: 基础速度 speed
(超声: 实际−10cm / 视觉: 期望面积−当前)
转向闭环（偏航环）
输入: 目标水平偏移 cx−160 → 输出: steer (×0.6)
参数整定 [5]: 先P至临界→Kp×0.6~0.7→+Ki消静差→+Kd抑超调
差速合成与闭环优势
vL = speed + steer
vR = speed − steer
steer=0→直行 | steer>0(偏右)→右转 | steer<0→左转
后退时转向逻辑自动取反 → 操控直觉一致
闭环 vs 开环
闭环控制：速度响应快 · 超调小 · 稳态精度高 · 电池电压变化时转速一致 · 误差反馈 → 克服参数分散性和外部扰动 → 自主调节
开环控制：无法达目标速度 · 同PWM不同转速 · 缺少反馈 → 参数失配 → "失步""过冲" → 永久性误差
6

## Slide 7
05 方法：单目视觉检测与人机交互
单目视觉目标检测流程
① BGR→HSV 色彩空间转换 — 色调(H)与明度(V)解耦，光照鲁棒性优于RGB
② 绿色阈值二值化 — H:35~85 · S:80~255 · V:80~255 → 掩膜提取
③ 3×3形态学开运算 — 先腐蚀后膨胀 → 去除孤立噪点
④ 最大轮廓筛选 — 面积<400px² → 判为噪声 → 避免误跟踪
⑤ 外接矩形特征提取 — cx(转向控制) + area(距离控制)
⑥ 一阶低通滤波 — v_filtered = 0.7·v_last + 0.3·v_current …(3)
距离控制：目标30000px² · ±300死区防抖 | 转向控制：cx−160→PID→差速
丢失：低速右转搜索
避障与HMI
避障优先级：
超声<30cm→强制覆盖
→后退/右转避让
→恢复后切回原模式
手柄交互：
摇杆偏移 = 原始值−128
±30死区 → 过滤微颤
|Y|>|X| → 前后优先
A/B键：20~110调速
手动模式 = 最高优先级
多传感器融合与系统状态机
数据融合逻辑：超声波(TOF)→精确距离 · 单目视觉→目标身份+宽视野 · DHT11→消除温度误差 → 三者互补：单传感器失效不导致系统崩溃
六状态机：INIT → FOLLOWING ⇄ OBSTACLE_AVOIDANCE → SEARCHING → FOLLOWING(重捕获) | MANUAL 最高优先级可随时接管 | EMERGENCY_STOP 全局安全兜底
关键仲裁：超声波距离<30cm → 无论当前处于何种状态 → 强制进入OBSTACLE_AVOIDANCE → 安全动作完成 → 自动恢复原状态 | 手动信号 → 覆盖自动模式
7

## Slide 8
06 实验结果：超声波测距精度
表3 补偿前 (v=340m/s)
# | 实际 | 测量 | 误差%
1 | 15.8 | 15.3 | −3.1
2 | 24.7 | 23.9 | −3.2
3 | 30.3 | 29.5 | −2.6
4 | 48.6 | 47.1 | −3.1
5 | 90.0 | 87.6 | −2.7
表4 补偿后 (v=347m/s)
# | 实际 | 测量 | 误差%
1 | 15.8 | 15.9 | +0.6
2 | 24.7 | 24.6 | −0.4
3 | 30.3 | 30.3 | 0.0
4 | 48.6 | 48.4 | −0.4
5 | 90.0 | 89.7 | −0.3
误差分析
补偿前：5组误差全部为负(−3.1%~−2.6%)·方向完全一致 → 排除随机噪声 → 确认为声速参数的系统性偏差 [4]
根因：25.7°C时实际声速≈347.1m/s · 程序使用340m/s → 低估约2.05% → TOF公式 S=v·T/2 中v与S成正比 → 测量值系统性偏小
补偿后：误差 −0.4%~+0.6% · 平均绝对值 0.34% · 较补偿前缩小约10倍 · 远超设计指标±2% · DHT11成本<¥5 → 极高工程性价比
视觉测试：绿色标识物在30/50/100cm及±15°偏角下均稳定识别 · 非绿干扰物零误识 · 图像处理延迟30~35ms · 不影响PID实时性
8
Chart: 距离 / cm
| 15.8 | 24.7 | 30.3 | 48.6 | 90.0
实际距离 | 15.8 | 24.7 | 30.3 | 48.6 | 90
补偿前 (v=340) | 15.3 | 23.9 | 29.5 | 47.1 | 87.6
补偿后 (v=347) | 15.9 | 24.6 | 30.3 | 48.4 | 89.7
图 1 五组距离测量值对比：实际 vs 补偿前 vs 补偿后

## Slide 9
07 实验结果：系统联调测试
表5 系统联调场景测试结果 (每场景重复5次)
测试场景 | 测试方法 | 预期指标 | 超声波 | 视觉
直线跟随 | 目标0.5m/s匀速 | 平稳,超调<10cm | ✓ | ✓
弯道跟随 | 沿R=2m圆弧 | 平滑,丢失≤1次/圈 | ✓ | ✓
速度适应 | 加至1.0再减至0.2m/s | 响应<0.5s,无碰撞 | — | ✓
丢失恢复 | 离开视野约3s | 10s内恢复,≥90% | ✓ | ✓
防撞 | 后退至<30cm | 紧急制动,无碰撞 | ✓ | ✓
<0.5s
加减速响应
<¥1,000
硬件总成本
100%
恢复成功率
0次
碰撞事件数
超声波模式
✓ 4个场景达标
✓ 精确距离±0.6%
✓ 无法区分加速/丢失
视觉模式
✓ 全部5个场景达标
✓ 目标身份+宽视野
✓ 光照敏感需关注
手柄测试
✓ 摇杆4方向100%
✓ ±30死区有效
✓ A/B调速正常
9

## Slide 10
08 讨论与展望
当前局限性
1. 视觉依赖固定HSV颜色阈值
同色干扰物存在误识风险
2. 单目面积测距为定性控制
缺乏精确几何标定·>2m不可靠
3. HC-SR04波束角约15°
存在侧向探测盲区
4. 缺少里程计/IMU位姿反馈
长期运行累积定位漂移
未来工作方向
1. 深度学习目标检测 (YOLO-nano)
替代手工颜色阈值→复杂背景鲁棒性↑
2. 激光雷达/深度相机融合
LD19/RealSense→3D距离→SLAM导航
3. UWB室内精确定位
厘米级多车间相对定位→精确编队
4. PID参数系统化离线优化 [5,9]
相角裕度法/IMC法→动态品质↑
5. 多车实物集群联调验证
≥2台实物·评估通信时延/丢包/噪声
集群化设计 (已预留扩展接口)
Wi-Fi对等网络 → 每车周期性广播(位置·速度·模式·电量) → 全网络态势感知共享
编队策略：Leader-Follower模型 → Leader以现有算法跟踪人员 → Follower以前车标识物为目标 → 复用视觉跟随 → 链式/楔形编队
当前状态：架构设计+通信协议已完成 · 仿真验证阶段 · 尚未开展多车实物联调 → 未来首要验证目标
10

## Slide 11
09 结束语
01
超声波-视觉双模融合感知
精确测距(TOF) + 目标识别 → 互补增强 → 单传感器失效不崩溃
02
DHT11温度补偿 · 精度跃升 ~10×
误差 ±3.0% → ±0.6% (平均0.34%) | 硬件成本 < ¥5 | 极高工程性价比
03
增量式PID双闭环 · 5项场景全达标
速度环(距离) + 转向环(偏航) → 差速合成 → 响应<0.5s · 恢复率100%
04
手柄人机交互 + 集群扩展架构
自动/手动无缝切换 · 手动最高优先级 · 预留多车协同接口
05
低成本完整方案 · 硬件 < ¥1,000
树莓派4B + HC-SR04 + CSI + DHT11 + TB6612 + 电机 + 手柄 → 高性价比验证
以低成本方案验证了超声波-视觉融合与PID双闭环控制在室内无轨跟随中的可行性与有效性
11

## Slide 12
THE END
THANK YOU
崔 振 李金桂
电子科技大学 | 专业写作基础课程项目 | 2026.07
12